## Slide 1
Gem5
源码浅析(一)
汇报人：徐游荧

## Slide 2
主要内容
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Gem5简介
Gem5的编译
Gem5的运行
Gem5的Pipeline

## Slide 3
Gem5简介
Part1
GEM5是一款模块化的离散事件驱动全系统模拟器，它结合了M5和GEMS中最优秀的部分，是一款高度可配置、集成多种ISA和多种CPU模型的体系结构模拟器；
能够支持X86、ARM、ALPHA、MIPS、Power、SPARC等多种指令集；
主要由Python和C++语言编写，Python用初始化、设置、组织和配置各个模块，真正执行的模块由C++语言编写。
官网地址：http://www.m5sim.org/Documentation
项目地址：https://github.com/gem5/gem5

## Slide 4
Gem5简介
Part1

## Slide 5
Gem5简介
Part1

## Slide 6
Gem5简介
Part1
CPU Model:
  Simple one-IPC (SimpleAtomic/Timing)
  Detailed in-order execution (InOrder)
  Detailed in out-of-order execution (Out-of-Order)
  Hardware-accelerated fast forwarding (KVM)
Fundamental Modes
  Full system (FS)
    模拟了一个硬件环境，包含cpu、寄存器、cache、内存等等
    模拟了中断、异常、错误的处理等等
  Syscall emulation (SE)
    主要通过调用主系统来完成模拟
    没有调度模块且只设计了简单的地址转换

## Slide 7
Gem5的简介
Part1
CPU Model:
  InOrder
    Fetch
    Decode
    Execute
    Memory
    WriteBack
  Out-Of-Order(O3)
    Fetch
    Decode
    Rename
    Issue
    Execute
    Writeback
    Commit
    PS:实际处理中，IEW被归于一个stage

## Slide 8
Gem5的编译
Part2
依赖：
  可以直接下载安装的：
    python
    python-dev
    scons
    m4
    build-essential
    g++
    swig
  需要下载编译安装的：
    zlib
    protobuf
系统：ubuntu16.04 LTS(不同系统版本默认安装的包不一样，但是都需要这些)

## Slide 9
Gem5的编译
Part2
以ubuntu16.04为例：
  通过apt安装依赖包：
    sudo apt install python python-dev scons m4 build-essential g++ swig
  安装zlib:
    wget http://zlib.net/zlib-1.2.8.tar.gz
    tar xvf zlib-1.2.8.tar.gz
    cd zlib-1.2.8
    ./configure
    make
    sudo make install
    如果没有错误提示，那么zlib安装完成

## Slide 10
Gem5的编译
Part2
以ubuntu16.04为例：
  protobuf的github地址为https://github.com/google/protobuf，基础依赖：
    sudo apt install autoconf automake libtool curl make g++ unzip
  安装protobuf:
    Download protobuf-2.5.0.tar.gz
    Tar xvf protobuf-2.5.0.tar.gz
    Cd protobuf-2.5.0
    ./configure
    make
    make check
    sudo make install
    sudo ldconfig
  ps：不要下载github上最新的源码编译，protobuf-3.0并不支持gem5，可能以后会更新，但是保险起见，安装protobuf-2.5.0吧(最低protobuf-2.1+)

## Slide 11
Gem5的编译
Part2
二进制文件类型:
  Gem5.opt optimized build,symbols,tracing,assert
  Gem5.debug debug build,symbols,tracing,assert
  Gem5.fast optimized build,no debugging,no symbols,no tracing,no assertions
  Gem5.prof gem5.fast + profiling support
编译源码,以gem5 stable_2014_02_15为例：
  cd gem5
  scons build/X86/gem5.opt
  wait…….
  如果最后出现了[ LINK] ->X86/gem5.opt，那么就编译完成了

## Slide 12
Gem5的编译
Part2
编译完成后：
  可以看到目录下出现了gem5.opt
  同时生成了X86版的源代码

## Slide 13
Gem5的运行
Part3
X86 SE模式:
  注意：编译二进制文件时需要指定-static参数，不然无法运行

## Slide 14
Gem5的运行
Part3
X86 SE模式:
  test.c source code：

## Slide 15
Gem5的运行
Part3
X86 SE模式——查看运行信息：

## Slide 16
Gem5的运行
Part3
X86 SE模式——如何生成O3PipeView：

## Slide 17
Gem5的运行
Part3
X86 SE模式——查看O3PipeView：

## Slide 18
Gem5的运行
Part3
X86 FS模式准备工作:
  下载X86的Full System Files：
    http://www.m5sim.org/dist/current/m5_system_2.0b3.tar.bz2
  下载linux-dist：
    http://www.m5sim.org/dist/current/linux-dist.tgz
  下载alpha的Full System Files
    解压后的linux-bigswap2.img拷贝到目录/home/wyj2/gem5-stable/x86Dist/disks/就行
  配置文件路径：
    创建/dist/m5/system文件夹
    将第一个文件解压放入system文件夹中
    将第二个文件解压后configs文件夹的内容放入system/binaries文件夹
    将第三个文件解压出的linux-bigswap2.img丢入system/disks中

## Slide 19
Gem5的运行
Part3
X86 FS模式准备工作:
  修改 配置：
    Vim gem5-stable/configs/common/Benchmarks.py
    将x86root.img改为linux-x86.img

## Slide 20
Gem5的运行
Part3
X86 FS模式——运行FS模式：

## Slide 21
Gem5的运行
Part3
X86 FS模式——编译运行m5term：
  cd gem5-stable/util/term
  cd ./gcc m5term.c –o m5term

## Slide 22
Gem5的运行
Part3
X86 FS模式——挂载系统成功：

## Slide 23
Gem5的运行
Part3
X86 FS模式——挂载系统成功：

## Slide 24
Gem5的运行
Part3
那么挂载这个系统有什么作用呢？

## Slide 25
Gem5的运行
Part3
FullO3CPU——FullO3CPU构造函数

## Slide 26
Pipeline
Stage

## Slide 27
Gem5的Pipeline
Part4
Fetch主要执行流程：

## Slide 28
Gem5的Pipeline
Part4
FullO3CPU——FullO3CPU构造函数
初始化BaseO3CPU、tickEvent、 drainManager等类
初始化fetch、decode、rename、iew、commit
初始化itb、dtb、regfile等数据结构
初始化timeBuffer、FetchQueue等数据结构
初始化_status、tids等类成员变量
初始化fetch等的内部数据结构

## Slide 29
Gem5的Pipeline
Part4
FullO3CPU——FullO3CPU构造函数
tickEvent
activityRec
system
drainManager
BaseO3CPU
itb
dtb
isa([tid])
regFile
freeList
rob
scoreboard
icachePort
dcachePort
fetch
decode
rename
iew
commit
checker
timeBuffer
fetchQueue
decodeQueue
renameQueue
iewQueue

## Slide 30
Gem5的Pipeline
Part4
FullO3CPU——FullO3CPU构造函数
removeInstsThisCycle
lastRunningCycle
lastActivatedCycle
activityRec
globalSeqNum
_status
thread
threadContexts
tids
PS:类本身用
activeThreads
timeBuffer
Queue(FetchQueue…etc..)
renameMap([tid])
commitRenameMap([tid])
iew
commit
rob
PS:给初始化类用

## Slide 31
Gem5的Pipeline
Part4
DefaultFetch——DefaultFetch构造函数
初始化cpu、retryPtr、retryTid、 finishTranslationEvent、 branchPred、 fetchPolicy
初始化各stage的时延、 fetchWidth 、 decodeWidth、 numThreads、 numFetchingThreads、
初始化cacheBlkSize、 fetchBufferSize、fetchBufferMask、fetchQueueSize、 instSize

## Slide 32
Gem5的Pipeline
Part4
FullO3CPU——tick函数
调用fetch.tick() 方法 //开始执行fetch操作
调用decode.tick()方法
调用rename.tick()方法
调用iew.tick()方法
调用commit.tick()方法
为timeBuffer、fetchQueue、decodeQueue、renameQueue、iewQueue、activityRec分配空间
根据cpu运行情况进行调度（DrainManager）

## Slide 33
Gem5的Pipeline
Part4
DefaultFetch——tick函数
初始化issuePipelinedIfetch[i]
通过checkSignalsAndUpdate更新status_change
通过fromCommit更新interruptPending
调用fetch(bool &)方法(会更新issuePipelinedIfetch[i])
更新fetchNisnDist
通过status_change更新_status(fetch stage status)
判断issuePipelinedIfetch[i]状态调用pipelineIcacheAccesses(i)
将fetchQueue的内容pop出来，丢入toDecode中
根据wroteToTimeBuffer状态更新O3CPU的activityRec

## Slide 34
那么gem5的X86 O3CPU流水线深度是多少呢？

## Slide 35
Gem5的Pipeline
Part4
流水线设计探究
Fetch
Decode
IEW
Commit
Rename
Fetch
Decode
IEW
Commit
Rename
Fetch
Decode
IEW
Rename
Fetch
Decode
Rename
Fetch
Decode
Fetch

## Slide 36
Gem5的Pipeline
Part4
流水线设计探究
Decode
IEW
Commit
Rename
Fetch
Decode
IEW
Commit
Rename
Fetch
Decode
IEW
Rename
Fetch
Decode
Rename
Fetch
Decode
Fetch
F4
F2
F3
F1

## Slide 37
Gem5的Pipeline
Part4
Fetch设计探究
单从fetch部分的代码来推测：
  Fetch stage的时长可变
  通过Thread切分Fetch stage
  Thread并不是真正的线程，伪线程
  通过设置多个Thread，使得每次即使有几个Thread处于wait或者halt状态，也有其他Thread完成整个Fetch操作

## Slide 38
Gem5的Pipeline
Part4
Fetch设计探究
fetchWidth = 8 bytes （instruction大小）
FetchBuffer总量=FetchBuffer(8 bit) * FetchBufferSize(16) = 16 Bytes
ThreadStatus
  Running,
  Idle,
  Squashing,
  Blocked,
  Fetching,
  TrapPending,
  QuiescePending,
  ItlbWait,
  IcacheWaitResponse,
  IcacheWaitRetry,
  IcacheAccessComplete,
  NoGoodAddr
FetchPriority
  SingleThread,
  RoundRobin,
  Branch,
  IQ,
  LSQ
Stalls
  decode
  drain

## Slide 39
Gem5的Pipeline
Part4
Fetch设计探究
I-cache
Fetch
StaticInst
Macro-op
Decoder
Predecoder
ExtMachInst
…
16 Bytes
64 bit
BPU
ROM

## Slide 40
Gem5的Pipeline
Part4
Fetch设计探究

## Slide 41
Gem5的Pipeline
Part4
Decode设计探究——待续